## Slide 1
Module 4
Administration du vaccin contre le VPH
GardasilTM
Trousse de formation essentielle : Introduction du Vaccin contre le VPH

## Slide 2
Objectifs pédagogiques
À la fin du module, le participant sera capable :
  de décrire les activités menées avant, pendant et après une séance de vaccination
  de décrire comment s'assurer que le vaccin est de bonne qualité
  de décrire la technique d'administration du vaccin
  de décrire les possibilités de mener une séance de vaccination en milieu scolaire
Durée
  45 ’

## Slide 3
Comment s’assurer que le vaccin est de bonne qualité ?
1
Comment préparer la séance de vaccination ?
2
Questions clés
Comment administrer le vaccin ?
3
Que faire après avoir terminé la séance de vaccination ?
4
Notes: Expliquez aux participants les questions clés qui se posent dans ce module : Vous avez beaucoup de filles à vacciner, qu'allez-vous faire en premier ? Nous allons vous fournir les réponses aux questions suivantes :
Comment s’assurer que le vaccin est de bonne qualité ?
Comment préparer la séance de vaccination ?
Comment administrer le vaccin ?
Que faire après avoir terminé la séance de vaccination ?

## Slide 4: Sessions de vaccination : phases & activités critiques
Phase 1 Avant que les filles ne viennent pour la vaccination
Phase 2 Quand les filles viennent pour la vaccination
Phase 3 Après que les filles aient quitté l’aire de vaccination
Notes: Regardons les phases clés et les activités critiques d'une séance de vaccination, composée de 3 éléments :
Phase 1 : Avant que les filles ne viennent se faire vacciner, les agents de santé doivent veiller à ce que tout le matériel soit prêt pour la séance de vaccination. Ils peuvent utiliser une liste de contrôle pour préparer la séance de vaccination.
Phase 2 : Au cours d’une séance de vaccination, les principales activités comprennent l’évaluation et l’enregistrement des filles, la préparation de la vaccination et l’administration du vaccin. Après la vaccination de chaque fille, les principales activités comprennent son observation pour s’assurer qu’aucun MAPI ne se produise, l’identification de la date de la prochaine dose de vaccin, et la mise à jour de la carte de vaccination.
Phase 3 : Après que toutes les filles ont quitté les lieux de vaccination, les activités principales comprennent la communication des données, la gestion des déchets et de la sécurité, et la communication sur la prochaine session et les activités de rattrapage.
Chaque étape sera décrite avec les activités et les outils clés qui doivent être vérifiés dans les diapositives qui suivent.

## Slide 5: Phase 1 : Avant que les filles viennent se faire vacciner
1. Sortez les vaccins et les flacons du réfrigérateur
2. Vérifiez pour chaque flacon la date d'expiration et le statut de la pastille de contrôle du (PCV)
3. Collectez et organisez les fournitures et les outils de suivi de la séance de vaccination
4. Préparer une trousse de MAPI
Date de péremption du vaccin:
2022. 12. 02
Noter: Utiliser jusqu’au 2 décembre 2022. NE PAS UTILISER a partir du 3 décembre 2022.
2022.12.02
Notes: Passons en revue ensemble chaque phase avec les principales activités :
Avant que les filles ne viennent pour la vaccination :
  les quantités nécessaires de flacons de vaccin doivent être sorties du réfrigérateur. Lorsque la séance de vaccination est conduite en stratégie mobile ou dans les écoles - le nombre de flacons calculé pour ce jour-là sera préparé et transporté dans une glacière sur le lieu de la vaccination – où sur les différents sites
La date d'expiration et le statut de la PCV doivent être vérifiés pour chaque flacon
Les fournitures et outils de suivi pour la séance de vaccination doivent être collectés et organisés :
Seringues autobloquantes
  Boite de sécurité
  Registre de vaccination, fiches de pointage de vaccination, cartes de vaccination vierges
  Conteneur d’ordures, papier, crayons et stylos
Préparez une trousse de MAPI

## Slide 6: Comment s'assurer que le vaccin est de bonne qualité?
Vérifiez la température à l'intérieur du réfrigérateur. Si la congélation du vaccin est soupçonnée, effectuez le test d'agitation pour confirmer
Vérifier l'état de la PCV
Vérifiez la date de péremption sur les flacons
Notes: Expliquer aux participants comment et où vérifier la date d'expiration :
Comme le vaccin contre le VPH est sensible au gel, vérifiez la température à l'intérieur du réfrigérateur pour vous assurer que le vaccin contre le VPH n'est pas gelé
Vérifiez l'état de la PCV. Ne pas utiliser un flacon avec PCV qui a atteint le point de rejet
Il est important de comprendre que la PCV ne fournit pas d'informations sur le pouvoir immunogène du vaccin
Vérifiez la date de péremption indiquée sur le flacon de vaccin avant de l'utiliser. La PCV peut être bonne (ce qui signifie que le carré intérieur est plus clair que le cercle extérieur), mais le vaccin peut avoir dépassé la date de péremption. La date d'expiration est clairement mentionnée sur ​​le flacon

## Slide 7: Comment vérifier l'état de la PCV?
Avant d'administrer le vaccin, vérifier la Pastille de Contrôle du Vaccin (PCV) sur le flacon de vaccin
Notes: La pastille de contrôle du vaccin (PCV) est un disque rond de matériau sensible à la chaleur placé sur un flacon de vaccin pour enregistrer son exposition à la chaleur cumulée
Le carré intérieur est chimiquement actif et change de couleur de façon irréversible du clair au foncé lorsqu'il est exposé à la chaleur au fil du temps
En comparant la couleur du carré intérieur à la couleur de référence de la bague extérieure, un agent de santé peut déterminer si oui ou non le vaccin a été exposé à la chaleur
Grâce à la PCV, les décisions importantes sur les vaccins à utiliser ou à jeter sont maintenant claires. Si le carré intérieur est de la même couleur, ou est plus foncé que l'anneau extérieur, il faut jeter le vaccin.

## Slide 8
Que faire dans ce scénario ?
La pastille de contrôle du vaccin montre que le carré intérieur est d’une couleur plus claire que l’anneau extérieur ?
Que devez-vous faire ?
Notes: Lire la situation et la question aux participants. Cette question permettra de tester si les participants comprennent ce qu'il faut faire si la pastille de contrôle du vaccin montre que le carré intérieur est encore plus clair que l'anneau. Réponse : Utilisez ces vaccins abord, comme leur PCV a déjà commencé à changer.
8

## Slide 9: Liste de contrôle des fournitures et outils de suivi nécessaires pour la vaccination
Fournitures
  Vaccins et seringues
  Matériel d'IEC (par exemple dépliants, brochures, affiches)
  Chaise et table
  Eau et savon pour se laver les mains
  Plateaux
  Boite de sécurité
  Containers pour flacons usagés
  Médicaments pour gérer des réactions allergiques- « Trousse de MAPI »
  Chaises pour se reposer après la vaccination (au moins 15 mn)
  Stylos, crayons
Outils de suivi
  Registre de vaccination
  Fiches de pointage
  Cartes de vaccination
  Calendrier
Notes: L'organisation d'une séance de vaccination contre le VPH nécessite des fournitures spécifiques et des outils de suivi
L'utilisation d'une liste de contrôle comme celle de la diapositive est utile pour la préparation de la séance de vaccination.
Des modules supplémentaires sont disponibles pour la vaccination contre le VPH dans le contexte de la COVID-19.

## Slide 10: Phase 2: Quand les filles viennent se faire vacciner
1. Vérifier l’éligibilité des filles
3. Administrer le vaccin selon les recommandations techniques et la zone d’injection
5. Remplir le carnet de vaccination et la fiche de pointage
6. Information clé à transmettre aux filles/soignants/parents: effets secondaires, vaccins administrés et date de la prochaine injection
4. Jeter les seringues usagées dans la boîte de sécurité après injection
2. Préparer l’injection selon les techniques aseptiques
9-14 ans
Notes: Quand les filles viennent se faire vacciner :
Déterminer l’éligibilité des filles (9-14 ans) et les enregistrer
Chaque injection doit être préparée en utilisant des techniques aseptiques. Ne pas pré-remplir les seringues.
Chaque vaccin doit être administré selon les techniques recommandées et la zone d'injection
Les seringues usagées sont jetées immédiatement dans la boite de sécurité après chaque injection
la carte de vaccination, la fiche de pointage, et le registre de vaccination sont renseignés avec les vaccins administrés et la date de la prochaine vaccination
Les principaux messages donnés aux soignants / parents : vaccins administrés, effets secondaires des vaccins et la date de retour

## Slide 11: Que faire quand les filles viennent se faire vacciner ?
1. Accueillez la fille
2. Vérifiez son statut, enregistrez-la, expliquer les avantages de la vaccination contre le VPH
3. Préparez le vaccin
4. Injectez dans la partie supérieure du bras
5. Déterminez la date pour la prochaine dose de vaccin
6. Rendez la carte mise à jour
7. Observez la fille durant
au moins 15 minutes
Notes: Expliquons les activités menées quand les filles viennent se faire vacciner :
L’image 1 illustre les étapes suivantes :
  Avant d'administrer le vaccin, l'agent de santé doit déterminer si la fille est éligible à la vaccination contre le VPH (de 9 à 14 ans) et si la fille comprend ce qui est sur le point d'être fait
  L'agent de santé accueille la jeune fille, explique le but et les avantages de la vaccination contre le VPH, discute les risques potentiels et les effets secondaires de la vaccination, et explique les risques de ne pas recevoir le vaccin
L’image 2 illustre les étapes suivantes :
  L'agent de santé vérifie la carte de vaccination et documente les informations suivantes dans le registre de vaccination et la carte de vaccination si disponible : nom de la fille, adresse, date de naissance et âge (si inconnu, déterminer l'âge sur la base de la supposition éclairée et le document), la date de vaccination, le numéro de doses (1 ou 2)
  L'agent de santé vérifie l’éligibilité de la jeune fille en vérifiant qu’elle est dans l'âge de la population cible (de 9 à 14 ans); qu’elle n'est pas enceinte, qu’elle n'est pas allergique à un des composants du vaccin
  L’agent de santé répond à toute question que la jeune fille peut avoir sur le vaccin et ses effets pour assurer qu'elle a une bonne compréhension du vaccin. Recueillir le consentement écrit d'un parent le cas échéant, et s’assurer que la fille accepte de se faire vacciner (ce qui est aussi appelé « consentement »)
Image 3 : L'agent de santé prépare la vaccination. Nous allons discuter des détails sur la façon de préparer la vaccination dans la prochaine diapositive
Image 4 : L'agent de santé fait l'injection. Nous allons discuter des détails sur la zone et la voie d'administration
Image 5 : Déterminer la date pour la prochaine dose de vaccin et l’enregistrer sur la carte de vaccination ; il faut lui rappeler qu'elle doit recevoir 2 doses ainsi que la date de sa prochaine vaccination programmée. Écrire la date de la prochaine dose sur la carte de vaccination
Image 6 : Rendre le carnet de vaccination mis à jour à la fille et lui demander de le ramener le jour prévu de sa prochaine vaccination (à noter que dans certains cas, le carnet peut-être gardé à l'école)
Image 7 : Observer la jeune fille pendant au moins 15 minutes après l'administration du vaccin; gérer et documenter toute réaction indésirable.

## Slide 12: Comment préparer la vaccination ? (1/2)
Bien agiter le flacon
Ouvrir l'emballage des seringues autobloquantes et retirer la seringue et l'aiguille de l'emballage plastique
Assurez-vous de ne toucher aucune partie de l'aiguille
Notes: Étape 1/2:
Mélanger le vaccin en suspension en agitant le flacon
Ouvrer l'emballage de la seringue autobloquante et retirer la seringue et l'aiguille du paquet

## Slide 13: Comment préparer la vaccination ? (2/2)
Enlever le capuchon de l'aiguille lorsque vous êtes prêt à administrer le vaccin
Insérer l'aiguille dans le flacon de vaccin
Prélever le vaccin du flacon dans la seringue de 0,5 ml
Notes: Étape 2/2: Enlevez le capuchon de l'aiguille et ne touchez aucune partie de l'aiguille

## Slide 14: Voie et site d’administration
Voie d'injection : intramusculaire
Site d'injection : dans la région deltoïdienne de la partie supérieure du bras
  vérifiez la politique nationale indiquant sur quel bras l’injection doit être faite (gauche ou droit)
L'angle d’injection intramusculaire se pratique à 90 degrés
Prendre des mesures pour réduire le douleur et l’anxiété
Notes: Le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras est l’emplacement recommandé pour l’injection du VPH. Le vaccin contre le VPH est administré par injection intramusculaire.
Tenez la seringue comme un stylo, puis poussez l’aguille vers le bas à un angle de 90 degrés à travers la peau entre les index et le pouce. Injecter tout le contenu de la seringue dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras.
Pour réduire le douleur et l’anxiété, il y a certaines mesures à prendre :
Le personnel de santé procédant à la vaccination doit être calme, collaboratif et bien informé
Il doit utiliser des mots neutres (par exemple « j'y vais » plutôt que « voici la piqûre ») et éviter un langage qui augmente l'anxiété, favorise la méfiance et/ou est faussement rassurant ou malhonnête (par exemple, des phrases telles que « ça ne fera que faire mal pour un seconde »).
Le bon positionnement de la personne à être vaccinée doit être assuré - assise bien droit dans le cas des adolescentes. Se coucher peut être préférable pour les filles qui ont des antécédents d'évanouissement.
Aucune aspiration ne doit être effectuée pendant les injections intramusculaires, car cela peut augmenter la douleur en raison du temps de contact plus long et du mouvement latéral de l'aiguille.

## Slide 15: Phase 3 : Suite au départ des filles du lieu de vaccination
1. Compléter la fiche de pointage de vaccination en comptant le nombre de doses administrées
2. Retourner les flacons de vaccin non ouverts au réfrigérateur
3. Placez la boîte de sécurité dans un endroit sûr
4. Informer la communauté de la prochaine session et les activités prévues pour atteindre les filles non vaccinées
Notes: Après que toutes les filles ont quitté le site de vaccination:
Compléter la fiche de pointage de vaccination en comptant le nombre de doses administrées
Les flacons de vaccin non ouverts doivent être remis au réfrigérateur
La boite de sécurité doit être placée dans un endroit sûr. La boîte de sécurité complète doit être gérée conformément aux directives nationales
La communauté est informée de la prochaine session et des activités prévues pour atteindre les filles non vaccinées. Dans le cas de la vaccination en milieu scolaire, l'enseignant de la classe concernée et le directeur/la directrice doivent être informés de la prochaine session.

## Slide 16: Messages clés
  La séance de vaccination contre le VPH nécessite une planification des activités 1) avant l’arrivée des filles pour se faire vacciner, 2) quand les filles arrivent, et 3) après le départ de toutes les filles du site de vaccination
  La qualité du vaccin doit être vérifiée avant de son administration
  Le vaccin contre le VPH est administré par injection intramusculaire dans le muscle deltoïde du bras
Notes: Expliquez aux participants que ces points sont les plus importants à garder en mémoire
16

## Slide 17: Fin du module
Merci de votre attention!
Notes: C’est la fin du module, merci de votre attention!

## Slide 18: Références
Gardasil/SilgardTM notice d’utilisation (English). Merck & Co, Inc. 2009 https://extranet.who.int/pqweb/content/gardasil
Guide d’introduction du vaccin anti-PVH dans les programmes nationaux de vaccination. OMS 2016: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254586/9789242549768-fre.pdf;sequence=1
La lutte contre le cancer du col de l’utérus. Un guide de pratiques essentielles. OMS 2014 https://www.who.int/fr/publications/i/item/978924154895
Réduction de la douleur au moment de la vaccination. Note de synthèse: position de l’OMS 2015 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/242426/WER9039_505-510.PDF?sequence=1&isAllowed=y