## Slide 1
Module 3 : Stockage et manipulation du vaccin hexavalent

## Slide 2: Objectifs
À la fin de ce module, vous devriez être en mesure de :
  Reconnaître les flacons pour le vaccin hexavalent pour 1 dose et le vaccin hexavalent de 10 doses
  Décrire la plage de température correcte pour le stockage du vaccin hexavalent
  Décrire les effets de l’exposition à la chaleur sur le vaccin hexavalent
  Comprendre comment vérifier et interpréter la pastille de contrôle
  Comprendre comment manipuler le vaccin hexavalent après ouverture du flacon
Durée
  30’

## Slide 3: Vaccin hexavalent
Le vaccin hexavalent est un vaccin injectable combiné prêt à l’emploi dans une formulation liquide
Le vaccin hexavalent se présente en flacons de vaccin liquide à dose unique (0,5 ml) ou à 10 doses (5 ml)
1 dose (0,5 ml)
10 doses (5 ml)
 | Voie d’administration | Durée de conservation | Température de stockage | Volume de la chaîne du froid par dose | Conservateur | Politique applicable concernant les flacons multidoses
Flacon 1 dose* | Intramusculaire | 24 mois | 2 à 8 °C | 14,06 cm3 | 2-phénoxyéthanol | S. O. (dose unique)
Flacon de 10 doses | Intramusculaire | 24 mois | 2 à 8 °C | 2,11 cm3 | 2-phénoxyéthanol | oui

## Slide 4: À quelle température stocker le vaccin hexavalent ?
Le vaccin hexavalent doit être stocké entre +2° et +8 °C. La durée de conservation à cette température est de 24 mois
Les vaccins liquides ne doivent pas être congelés et doivent être jetés s’ils ont été congelés
  En cas de congélation, ils perdent leur efficacité et n’offrent aucune protection contre les maladies
  Les vaccins qui ont déjà été congelés peuvent également causer des « abcès aseptiques »
Notes: À l’attention du facilitateur :
Expliquez aux participants à quelle température le vaccin doit être conservé.
Les vaccins doivent être manipulés avec une grande prudence. Certains vaccins sont sensibles à la chaleur et d’autres au gel.
Des conditions de stockage et de transport strictes sont nécessaires pour éviter que les vaccins ne deviennent inefficaces et inutilisables.
Il est important de s’assurer que le vaccin n’a pas été congelé.
Si les vaccins ont été congelés, ils perdent leur efficacité et ne fournissent pas une protection adéquate contre la maladie. Les vaccins congelés antérieurement peuvent également causer des « abcès aseptiques ».
S’ils ont été congelés, JETEZ-LES.

## Slide 5: Éviter l’exposition à la chaleur du vaccin
L’exposition à une chaleur excessive peut également réduire l’efficacité du vaccin
  Protéger le vaccin contre une exposition excessive à la chaleur et au soleil
Les flacons de vaccins hexavalents de 1 et 10 doses seront livrés avec une pastille de contrôle du vaccin (VVM) sur le bouchon et sur l’étiquette du flacon, respectivement
  La pastille de contrôle du vaccin enregistre l’exposition cumulée à la chaleur au fil du temps
10 doses (5 ml)
1 dose (0,5 ml)

## Slide 6: Comment vérifier et interpréter la pastille de contrôle des flacons de vaccin (VVM)
Avant d’administrer le vaccin, vous devez vérifier la pastille de contrôle des flacons de vaccin (VVM) sur le bouchon ou l’étiquette du flacon de vaccin

## Slide 7: La date d’expiration du vaccin
Rappelez-vous, la pastille de contrôle du vaccin ne donne aucune information complète sur l’efficacité d’un vaccin :
  La pastille de contrôle du vaccin peut être correcte (carré intérieur plus clair que le cercle extérieur), MAIS la date de péremption du vaccin peut être dépassée
  Vérifiez toujours la date de péremption sur l’étiquette du flacon de vaccin avant de l’utiliser

## Slide 8: Stockage du vaccin hexavalent dans des réfrigérateurs à ouverture frontale
Dans les réfrigérateurs à ouverture frontale, les vaccins sensibles à la congélation, y compris le vaccin hexavalent, doivent être placés sur l’étagère centrale, aussi loin que possible du compartiment de congélation sur le dessus et des blocs de glace sur l’étagère inférieure
Les flacons dont la date de péremption est la plus proche doivent être placés à l’avant
Les flacons qui ont été exposés à la chaleur, mais dont la date de péremption n’à pas encore été dépassée, doivent être placés dans des boîtes « à utiliser en premier »

## Slide 9: Stockage du vaccin hexavalent dans des réfrigérateurs à ouverture par le haut
Dans les réfrigérateurs à ouverture par le haut sans paniers, les vaccins sensibles à la congélation, y compris le vaccin hexavalent, doivent être placés aussi loin que possible des zones plus froides (évaporateur, fond et parois de l’unité)

## Slide 10: Stockage du vaccin hexavalent dans des réfrigérateurs à ouverture par le haut
Dans les réfrigérateurs à ouverture par le haut avec paniers, les vaccins sensibles à la congélation, y compris le vaccin hexavalent, doivent être placés aussi loin que possible des zones plus froides (bas de l’appareil) et ne pas être placés contre les parois

## Slide 11: Question aux participants
Où stockeriez-vous chaque flacon dans un réfrigérateur à ouverture frontale ?
1
2
3
4
Notes: Note pour les facilitateurs :
Le flacon n° 1 doit être stocké derrière le flacon n° 2 pour être utilisé après le flacon n° 2 car la pastille de contrôle du vaccin a commencé à changer de couleur.
Le flacon n° 2 doit être conservé à l’avant pour être utilisé en premier car il a déjà été ouvert.
Le flacon n° 3 doit être conservé derrière le flacon n° 1 pour être utilisé après les flacons n° 1 et n° 2 car la pastille de contrôle du vaccin est toujours intacte et le flacon n’a pas été ouvert.
Le flacon n° 4 doit être jeté car la pastille de contrôle du vaccin indique que la date de péremption a été dépassée.

## Slide 12
Vaccin hexavalent – manipulation du flacon après ouverture
Le vaccin hexavalent contient un agent de conservation qui permet d’ouvrir des flacons de 10 doses et de les conserver pour une utilisation lors des séances de vaccination suivantes pendant une période maximale de 28 jours, à condition que les modalités décrites dans la Politique de l’OMS sur les flacons multidoses (MDVP) soient respectées
Pour les flacons multidoses, utilisez toujours une seringue neuve différente à chaque fois pour la vaccination

## Slide 13: Question aux participants
Quel flacon utiliserez-vous en premier ?
2
1
Expire dans 3 semaines
Expire dans 2 semaines
Notes: Note à l’attention de l’animateur :
Le flacon n° 1 doit être utilisé en premier. Bien que la date de péremption soit postérieure à celle du flacon n° 2, le statut de la pastille de contrôle du vaccin ayant changé, le flacon n° 1 doit être utilisé en premier.

## Slide 14: Messages clés
Le vaccin hexavalent se présente en flacons de vaccin liquide de 1 dose (0,5 ml) ou de 10 doses (5 ml)
Les flacons de vaccin hexavalent de 1 et 10 doses doivent être conservés entre +2° et +8 °C. Protéger le vaccin du gel, de la chaleur et de l’exposition à la lumière
Avant d’administrer le vaccin, vérifiez la pastille de contrôle du vaccin (VVM) et la date de péremption pour vous assurer que le vaccin est toujours sans danger. La pastille de contrôle du vaccin est située sur le bouchon ou l’étiquette du flacon, selon la présentation
Une fois ouvert, le flacon de vaccin hexavalent à 10 doses peut être conservé pour une utilisation lors des séances de vaccination suivantes pendant une période maximale de 28 jours, à condition que les modalités décrites dans la Déclaration de politique de l’OMS sur les flacons multidoses soient respectées

## Slide 15: Ressources
Politique de l’Organisation mondiale de la Santé sur les flacons multidoses (révisée en 2014) : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/135972/1/WHO_IVB_14.07_eng.pdf (Consulté le 12 septembre 2024)
UNICEF Agora : Politique relative aux flacons multidoses - bref cours en ligne : https://agora.unicef.org/course/info.php?id=2065 (Consulté le 4 août 2024)
Vidéos de formation sur la pastille de contrôle du vaccin (VVM) : https://vimeo.com/channels/evvm (Consulté le 12 septembre 2024)
Organisation mondiale de la Santé et UNICEF : Caractéristiques de pastilles de contrôle des vaccins (VVM) pour différents vaccins préqualifiés par l’OMS et manipulation appropriée https://www.technet-21.org/en/knowledge-hub/main/6785-vaccine-vial-monitor-(vvm)-assignments-for-different-who-prequalified-vaccines-and-their-proper-handling?Itemid=1758 (Consulté le 12 septembre 2024)
OMS. Vaccination pratique : guide à l’usage des personnels de santé. Mise à jour 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193412/1/9789241549097_eng.pdf (Consulté le 12 septembre 2024)

## Slide 16: Questions pour tester les connaissances
Note pour les facilitateurs : Voir les réponses suggérées dans les notes ci-dessous
Reconnaître les flacons pour le vaccin hexavalent pour 1 dose et le vaccin hexavalent de 10 doses
Décrire la plage de température correcte pour le stockage du vaccin hexavalent
Décrire les effets de l’exposition à la chaleur sur le vaccin hexavalent
Comprendre comment vérifier et interpréter la pastille de contrôle
Comprendre comment manipuler le vaccin hexavalent après ouverture du flacon
Notes: Reconnaître les flacons du vaccin hexavalent à 1 dose et du vaccin hexavalent à 10 doses
Le vaccin hexavalent est un vaccin injectable combiné prêt à l’emploi dans une formulation liquide
Le vaccin hexavalent se présente en flacons de vaccin liquide à dose unique (0,5 ml) ou à 10 doses (5 ml)
Pour les flacons à 1 dose, la pastille de contrôle du vaccin se trouve sur le bouchon du flacon et pour les flacons à 10 doses, la pastille de contrôle du vaccin se trouve sur l’étiquette apposée sur le côté du flacon
Décrire la plage de température correcte pour le stockage du vaccin hexavalent
Le vaccin hexavalent doit être stocké entre +2° et +8 °C. La durée de conservation à cette température est de 24 mois
Les vaccins liquides ne doivent pas être congelés et doivent être jetés s’ils ont été congelés. S’ils ont été congelés, les vaccins perdent leur efficacité et n’offrent aucune protection contre la maladie
Décrire les effets de l’exposition à la chaleur sur le vaccin hexavalent
L’exposition à une chaleur excessive peut également réduire l’efficacité du vaccin
Les flacons de vaccins hexavalents de 1 et 10 doses seront livrés avec une pastille de contrôle du vaccin (VVM) sur le bouchon et sur l’étiquette du flacon, respectivement
La pastille de contrôle du vaccin enregistre l’exposition cumulée à la chaleur au fil du temps
Comprendre comment vérifier et interpréter la pastille de contrôle
Avant d’administrer le vaccin, vous devez vérifier la pastille de contrôle des flacons de vaccin (VVM) sur le bouchon ou l’étiquette du flacon de vaccin
Si le carré intérieur est plus clair que le cercle extérieur, le vaccin peut être utilisé.
Si la couleur du carré intérieur est identique à celle du cercle extérieur et/ou si celle du carré intérieur est plus foncée que celle du cercle extérieur, prévenez votre superviseur et jetez le vaccin
Comprendre comment manipuler le vaccin hexavalent après ouverture du flacon
Le vaccin hexavalent contient un agent de conservation qui permet d’ouvrir des flacons de 10 doses et de les conserver pour une utilisation lors des séances de vaccination suivantes pendant une période maximale de 28 jours, à condition que les modalités décrites dans la Politique de l’OMS sur les flacons multidoses (MDVP) soient respectées
Pour les flacons multidoses, utilisez toujours une seringue neuve différente à chaque fois pour la vaccination